Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении

внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

| № п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- | --- |
|  | Кровля |
|  | Протечки в отдельных местах кровли. | 1 сутки |
|  | Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений). | 5 суток |
|  | Стены |
|  | Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением. | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
|  | Оконные и дверные заполнения |
|  | Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен: |  |
|  | - в зимнее время | 1 сутки |
|  | - в летнее время | 3 суток |
|  | Дверные заполнения (входные двери в подъездах). | 1 сутки |
|  | Внутренняя и наружная отделка |
|  | Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению. | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
|  | Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами. | Немедленное принятие мер безопасности |
|  | Полы |
|  | Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах. | 3 суток |
|  | Санитарно-техническое обслуживание |
|  | Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 1 сутки |
|  | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования. | Немедленно |
|  | Неисправности мусоропроводов. | 1 сутки |
|  | Электрооборудование |
|  | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования. | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч. |
|  | Неисправности во вводно - распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников. | 3 часа |
|  | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий. | 3 часа |
|  | Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.). | Немедленно |
|  | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников). | 7 суток |
|  | Лифт |
|  | Неисправности лифта. | Не более 1 суток |

Примечание:

- Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

- Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций рассматриваются в день их поступления, не позднее чем на следующий день должно быть организовано их устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии, о принятых решениях сообщается заявителю. Аналогичные меры принимаются и по заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи.

- Аварийные заявки устраняются в указанные выше сроки.

- Заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания, устраняются в срочном порядке.