Текущий ремонт

- Текущий ремонт выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда подрядными организациями.

- Продолжительность текущего ремонта определяется по нормам на каждый вид ремонтных работ конструкций и оборудования.

- Периодичность текущего ремонта - в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий.

Укрупненные нормативы продолжительности текущего ремонта жилых домов

(для предварительных расчетов)

| № п/п | Вид текущего ремонта | Единица измерения | Продолжительность, дн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый | 1000 м2 общей площади | 22 |
|  | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период (с учетом наладочных работ) | 1000 м2 общей площади | 5 |
|  | Подготовка к эксплуатации в зимний период | 1000 м2 общей площади | 8 |

### Перечень работ,

### относящихся к текущему ремонту

### Фундаменты

### Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

### Стены и фасады

### Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

### Перекрытия

### Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

### Крыши

### Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

### Оконные и дверные заполнения

### Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

### Межквартирные перегородки

### Усиление, смена, заделка отдельных участков.

### Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

### Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

### Полы

### Замена, восстановление отдельных участков.

### Внутренняя отделка

### Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

### Центральное отопление

### Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

### Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

### Установка, замена и восстановление работоспособности систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки здания.

### Электроснабжение и электротехнические устройства

### Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

### Вентиляция

### Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

### Мусоропроводы

### Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

### Специальные общедомовые технические устройства

### Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

### Внешнее благоустройство

### Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.